## Slide 1: 小米路由器mini刷机教程
路由器型号：R1C

## Slide 2: 准备材料
小米路由器mini一台
网线一条
U盘

## Slide 3: 目录
路由器系统升级
工具包获取
SSH备份
刷入Breed
刷入OpenWrt

## Slide 4: 1.路由器升级
先将路由器通电，绑定自己的小米账号（一会要获取SSH密码）
进入小米路由器官网界面下载开发版ROM
点击打开
安装升级路由器固件为开发版

## Slide 5: 2.工具包获取
打开小米官方的SSH工具获取密码
点击打开
下载文件
将文件拷贝至U盘并插到路由器上
将路由器断电
顶住reset（3-5s）键上电，指示灯有变化使松开

## Slide 6: 3.SSH备份
cat /proc/mtd df -h
dd if=/dev/mtd0 of=/extdisks/sda1/0-all.bin
dd if=/dev/mtd1 of=/extdisks/sda1/1-bootloader.bin
dd if=/dev/mtd2 of=/extdisks/sda1/2-config.bin
dd if=/dev/mtd3 of=/extdisks/sda1/3-Factory.bin
dd if=/dev/mtd4 of=/extdisks/sda1/4-OS1.bin
dd if=/dev/mtd5 of=/extdisks/sda1/5-rootfs.bin
dd if=/dev/mtd6 of=/extdisks/sda1/6-OS2.bin
dd if=/dev/mtd7 of=/extdisks/sda1/7-overlay.bin
dd if=/dev/mtd8 of=/extdisks/sda1/8-crash.bin
dd if=/dev/mtd9 of=/extdisks/sda1/9-reserved.bin
dd if=/dev/mtd10 of=/extdisks/sda1/10-Bdata.bin

## Slide 7: 4.刷入Breed
从 Breed 的网站找到所对应的型号
登录 WinSCP 将文件传输到 tmp 目录下
回到PuTTY中检查文件是否存在
运行命令
mtd -r write /tmp/breed.bin Bootloader

## Slide 8: 5.刷入OpenWrt固件
将网线连接到电脑
在网址栏输入网址192.168.1.1
上传固件

## Slide 9: 参考文章
CSDN
恩山论坛